Białystok, dn.  31.08.2021r

ZP/VIII/21/717

ZMIANA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

na dostawę 2 szt. bronchofiberoskopów z monitorami i kompletem fiberoskopów jednorazowych

Zamawiający zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia. Nowy i obowiązujący OPZ (Załącznik nr 1.1)  w załączeniu.

W związku z powyższym ulega zmianie termin składania ofert na dzień  06.09.2021r do godz. 10:00

Załącznik nr 1.1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 1

Bronchofiberoskop z monitorem i kompletem fiberoskopów jednorazowych

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| Bronchofiberoskop 38/1.2mm z monitorem |
|  | Endoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny - 50 sztuk | TAK |  |
|  | Technologia video (kamera, źródło światła) | TAK |  |
|  | Pole widzenia 85° | TAK |  |
|  | Głębia ostrości 6-50 mm (+/- 2 mm) | TAK |  |
|  | Oświetlenie LED | TAK |  |
|  | Długość części roboczej 600 mm | TAK |  |
|  | Możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej | TAK |  |
|  | Zakres regulacji: do góry 180° do dołu 180° | TAK |  |
|  | Kanał roboczy o średnicy 1.2 mm dla średnicy zewnętrznej endoskopu 3.8 mm | TAK |  |
|  | Możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy | TAK |  |
|  | Port kanału roboczego wykonany z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) oraz silikonu | TAK |  |
|  | Końcówka dystalna wykonana z żywicy epoksydowej mieści kamerę, źródło światła (dwie diody LED) oraz wyjście kanału roboczego. | TAK |  |
|  | w celu szybkiej i łatwej identyfikacji w trakcie procedury bronchoskop oznaczony kolorystycznie: kolor szary – Slim) | TAK |  |
|  | Rękojeść endoskopu wykonana z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) przystosowana do używania przez osoby zarówno prawo i leworęczne. | TAK |  |
|  | Chropowata powierzchnia rękojeści | TAK |  |
|  | Produkt nie zawiera lateksu | TAK |  |
|  | produkt sterylizowany tlenkiem etylenu | TAK |  |
|  | pakowany pojedynczo, opakowanie karton i tyvek | TAK |  |
|  | Pojemniki do pobierania BAL w systemie zamkniętym – 50 sztuk | TAK |  |
|  | System zamknięty do pobierania wydzielin w trakcie Bronchoskopii | TAK |  |
|  | Pojemnik kompatybilny z jednorazowymi endoskopami | TAK |  |
|  | Sterylizowany metodą ETO | TAK |  |
|  | Przełącznik ssania oraz pobierania próbek | TAK |  |
|  | Łatwo zamykane wieczko | TAK |  |
|  | W zestawie adapter ssący do łączenia z rurką ssącą typu męskiego | TAK |  |
|  | Monitor – 2 sztuki o minimalnych parametrach opisanych w tabeli niżej (parametry monitora/toru wizyjnego) | TAK |  |
| Komplet fiberoskopów jednorazowych |
|  | Endoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny - 200 sztuk | TAK |  |
|  | Technologia video (kamera, źródło światła) | TAK |  |
|  | Pole widzenia 85° | TAK |  |
|  | Głębia ostrości 6-50 mm (+/- 2 mm) | TAK |  |
|  | Oświetlenie LED | TAK |  |
|  | Długość części roboczej 600 mm | TAK |  |
|  | Możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej | TAK |  |
|  | Zakres regulacji: do góry 180° do dołu 160° dla średnicy zewnętrznej endoskopu 5.8 mm oraz do góry 180° do dołu 180° dla średnicy zewnętrznej endoskopu 5.0 mm | TAK |  |
|  | Kanał roboczy o średnicy 2.2 mm dl średnicy zewnętrznej endoskopu 5.0 mm oraz 2.8 mm dla średnicy zewnętrznej 5.8 mm | TAK |  |
|  | Możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy | TAK |  |
|  | Port kanału roboczego wykonany z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) oraz silikonu | TAK |  |
|  | W komplecie prowadnik wykonany z Poliwęglanu | TAK |  |
|  | Końcówka dystalna wykonana z żywicy epoksydowej mieści kamerę, źródło światła (dwie diody LED) oraz wyjście kanału roboczego w celu szybkiej i łatwej identyfikacji w trakcie procedury bronchokopy oznaczone kolorystycznie kolor: pomarańczowy, zielony | TAK |  |
|  | Rękojeść endoskopu wykonana z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) przystosowana do używania przez osoby zarówno prawo i leworęczne | TAK |  |
|  | Chropowata powierzchnia rękojeści | TAK |  |
|  | Produkt nie zawiera lateksu | TAK |  |
|  | Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu | TAK |  |
|  | Pakowane pojedynczo, opakowanie karton i tyvek | TAK |  |
|  | Jednorazowe bronchoskopy są kompatybilne z pojemnikami do pobierania wydzieliny w systemie zamkniętym | TAK |  |
| Parametry rurek dotchawiczych jedno- i dwu- światłowych z kamerą i źródłem światła LED (50szt) |
|  | Rozdzielczość kamery 320x240 CIF (76800 pixeli) | TAK |  |
|  | Kamera CMOS | TAK |  |
|  | Źródło światła 2 białe diody LED | TAK |  |
|  | Głębia ostrości 12-60 mm | TAK |  |
|  | Pole widzenia ⁓100° diagonal | TAK |  |
|  | W zestawie rurek dwuświatłowych 2 cewniki do odsysania prosta 8Fr, 2 cewniki zakrzywione 10Fr, prowadnica, Y-conector, przewód łączący z monitorem | TAK |  |
|  | Dostępne rozmiary rurek dwuświatłowych : 35 Fr, 37 Fr, 39 Fr, 41 Fr dostępne rozmiary rurek jednoświatłowych : 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm | TAK |  |
|  | Średnica wewnętrzna rurek dwuświatłowych odpowiednio: 4 mm -35 Fr, 4.2 mm -37 Fr, 4.8 mm -39 Fr, 5.0 mm -41 Fr, dla rurek jednoświatłowych 7.0 mm. 7.5 mm, 8.0 mm | TAK |  |
|  | Dodatkowy port do płukania optyki | TAK |  |
|  | Monitor-2 szt o minimalnych parametrach opisanych w tabeli niżej | TAK |  |
| Parametry monitora /toru wizyjnego |
| Wyświetlacz |
|  | Rozdzielczość 1920x1080 pikseli ,Full HD | TAK |  |
|  | Orientacja – pozioma | TAK |  |
|  | Typ ekranu – 12,8” kolorowy TFT LCD | TAK |  |
|  | Czas uruchomienia – natychmiast po naciśnięciu przyciska zasilania | TAK |  |
| Połączenie |
|  | Typ USB - 2 x złacze USB 3.0 typ A | TAK |  |
|  | Cyfrowe wejście wideo – HDMI i 3G-SDI (1920x1080 pikseli – 60 FPS) | TAK |  |
|  | WIFI – obsługujące standardy IEEE 802.11 ac/c/b/g/n | TAK |  |
|  | LAN – złącze Ethernet RJ45, 10/100/1000 MBPS | TAK |  |
|  | Pojemność przechowywania – nie mniej niż 32 GB | TAK |  |
|  | System montażowy – standard systemu montaż ekranu zgodny z VESA MIS-D, 75C, VESA FDMI, część D, z centralnie umieszczonym systemem | TAK |  |
| Zasilanie Elektryczne |
|  | Napięcie zasilania – 19.0 VDC; 3,43 ADC | TAK |  |
|  | Typ baterii – 14.4 VDC 6500mAh | TAK |  |
|  | Czas działania baterii – minimum 3 H | TAK |  |
|  | Wskaźnik stanu naładowania baterii – Sygnalizacja odpowiednim kolorem w zależności od naładowanej baterii :zielony >40%, pomarańczowy <40% , czerwony < 20 % | TAK |  |
|  | Wymiary : 331x215x52 Masa 2,5-3 kg | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią OPZ.

……………………………….

(podpis/popisy osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)